Koskien 15.8.1989 Maahan tuotuja 2kpl XC68HC811A8FN piireja:
MASKI:C46A BATCH:8848	CODE:ZTAUD
XC68HC811A8:
-3 MASK SETS MADE IN AUSTIN 4TH SET STARTED 1989Q3
-DO NOT PROMOTE
-IMPOSSIBLE TO MASS PRODUCE 
-IN 1990 1ST QUARTER XC68HC711E9 WILL REPLACE THIS PRODUCT
-PRICE	580 US$	(2500 mk)
EKB GOT 10, 6 WORKED	

note for PCBUG11:
-kayta "PCBUG11 BOOT88" komentorivia , kytke XIRQ RXdata linjaan.

8K eeprom ohjelmointi:
-VPPBULK/IRQ 19V via 27Kohm  LAST ON FIRST OFF
-OR : VPPBULK/IRQ 20V VIA 47KOHM LAST ON FIRST OFF
		---------
19V O-----------I 27KOHMI-----------------PIN 19 (VPPBULK/IRQ)
     I	 	---------  I
     I 10nF kerko	 ----- 		
   =====		   /\ DIODI HSCH-1001
     I			 -----
     I			    L______ +5V
GND O--------------------------------------------------

LISAKSI OSOITTEESSA 103B OLEVAN PPROG REKISTERIN ARVOIHIN TULEE LISATA $20
KUN 8K ARRAYTA OHJELMOIDAAN.
 ( 20/32/33/32/20/00 on byte program kun se on tavallisissa a1 versioissa
   00/12/13/12/00/00)

Muihin HC11 versioihin liittyen:
PCBUG1111 V.2.3 toiminta testattu VAIN TARKEIMMAT MASKIT MAINITTU:
TYYPPI		Maski,pvm	Tehdas		Koodi		rommi  Kunto
XC68HC11A8FN	A38P	8615	MOS5,Austin	UJCGR		BUF2.3 OK
XC68HC11A1FN	A38P	8615	MOS5,AUSTIN	UJDJR		BUF2.3 ?
XC68HC11A1FN	A49N	8640	MOS8,Mesa	VJEYI		BUF2.5 RISA
*XC68HC11A1FN	B96D	8730	MOS5,Austin	WZZAZQ Ei toimi	?	?
*F68HC11FN	B96D	8914	MOS5,AUSTIN	ANRCQ  Toimii	MAX-FORTH
XC68HC11A1FN	B46E	8730	MOS8,Mesa	XDDJR		BUF2.5 ?
XC68HC811A8FN	C46A	8848	MOS5,AUSTIN	ZTAUD		25C EMULATOR
XC68HC811A2FN	A75H	8801	?,USA		YADSR		?
XC68HC11A0FN	B95T	8812	MOS9,EKB	QQHF8812	BUF2.3
XC68HC11A1FN QZ B95T	8823	MOS9,EKB	YVFYQ		CUSTOM RISA
MC68HC11A1FN	B95T	8841	MOS9,EKB	QQQU8841	?
XC68HC11E1FN	B60R	8838	?,USA		ZJEZQ 		Ei Toimi	
XC68HC11F1FN	B77M	8912	USA		QELQ 8912

VAIKUTTAA SILTA, ETTA MASKISSA B96D ON JOTAIN, JOKA JOSKUS
ESTAA PCBUG11 TOIMINNAN.